## Slide 1: 大学计算机 ——计算机网络基础与物联网
同济大学计算机基础教研室
Notes: 1

## Slide 2: 计算机网络基础与物联网
一、局域网
二、计算机网络基本知识
三、互联网
四、物联网

## Slide 3: 一、局域网
1．引例：将几台电脑连接起来，组建成一个简单的局域网
（1）使用交换机
192.168.0.1
192.168.0.3
192.168.0.2
交换机
网络线
中央设备
※ 以太网：有线局域网
※ 对等网：每一台计算机既是服务器
又是客户机
※ 星形结构：连接到中央设备
※ 服务器：为整个网络提供共享资源和服务
※ 客户机：向网络提出服务请求
计算机3
计算机1
计算机2

## Slide 4: 一、局域网
1．引例：将几台电脑连接起来，组建成一个简单的局域网
（2）使用无线AP组建局域网
无线局域网
无线AP
无线网卡 标配
无线网卡 标配
无线
无线
无线
无线网卡 标配

## Slide 5: 一、局域网
1．引例：将几台电脑连接起来，组建成一个简单的局域网
（3）使用无线路由器
实现共享上网
无线路由器
无线网卡 标配
有线网卡
Internet
无线网卡 标配
网络线
无线
无线
注：严格意义上，用无线路由器连接的不是局域网

## Slide 6: 一、局域网
2．重要概念
（1）局域网：有线局域网（以太网）、无线局域网
（2）网络形式：对等网结构、服务器/客户机结构
① 对等网：局域网中每一台计算机既是服务器又是客户机
② 服务器/客户机结构：局域网两类有计算机：服务器、客户机
※ 服务器（Server）：提供共享资源和服务 速度快、内存容量大的特殊计算机，如Web服务器、数据库、邮件服务器
※ 客户机（Client）：使用共享资源，要求服务
（3）工作方式：客户机/服务器模式（C/S） 浏览器/服务器模（B/S）
OutLook收发电子邮件 浏览器收发电子邮件 京东APP 浏览器上JD.COM

## Slide 7: 一、局域网
3．网络设备
（1）集线器(Hub)和交换机(Switch)
将一些计算机连接起来组成一个局域网
① 集线器 各端口共享带宽 已经淘汰
② 交换机 各端口独享带宽
集线器带宽：W
各端口带宽：W/n（n是电脑数量）
交换机带宽：W
各端口带宽：W

## Slide 8: 一、局域网
3．网络设备
（2）无线AP
Access Point，无线接入点
同济大学教学楼分布着许多吸顶式AP
手机的热点就是一个无线AP

## Slide 9: 一、局域网
Internet
3个端口，3个账号
Internet
1个端口，1个账号
1个端口，3个账号
3．网络设备
（2）无线路由器
实现共享上网
无线路由器=路由器+无线AP
Internet

## Slide 10: 一、局域网
路由：找到网络中数据传输最合适的路径
功能：连接两个或多个网络的硬件设备，在网络间起网关的作用
常用来把一个局域网接连接到Internet
网络
网络
网络
网络
网络
网络
网络

## Slide 11: 一、局域网
路由器把局域网接连接到广域网
路由器把两个局域网接连接起来组成一个广域网

## Slide 12: 一、局域网
4．传输媒体与网络适配器
未来只有两种通信：光纤和无线
（1）双绞线
非屏蔽双绞线
CAT 5：5类 100Mbps
CAT 5E：超5类 100~1000bps CAT 6：6类 1000Mbps
正接
反接

## Slide 13: 一、局域网
4．传输媒体与网络适配器
（2）光纤
光纤之父：高锟、前香港中文大学校长高锟 2009年获诺贝尔物理学奖 用于长距离数据传输、网络主干线、高速局域网

## Slide 14: 一、局域网
4．传输媒体与网络适配器
（3）电磁波
无线电波、微波、红外线、可见光
无线局域网：用无线电波，
可达600Mbps，数十公里范围
蓝牙：一种短距离无线电技术
WIFI：一个创建于IEEE 802.11标准的无线局域网技术

## Slide 15: 一、局域网
4．传输媒体与网络适配器
（4）网络适配器
网卡，有唯一的一个物理地址（MAC地址），用IPCONFIG/ALL可查看
台式电脑：标配以太网适配器
笔记本电脑：标配无线网适配器
网络接口

## Slide 16: 一、局域网
5．IP地址设置
连接到无线AP只需要用户名和密码，不需要设置IP地址，可自动获得
连接到以太网后，有时可自动获得IP地址，有时要求手动设置
有一个网络连接
设置TCP/IP 协议、工作组
※ 设置TCP/IP 协议
192.168.0.X
255.255.255.0

## Slide 17: 一、局域网
6．常用网络命令
（1）Ping命令
Ping可用于网络的连通性测试
① 检查本机情况
      Ping 127.0.0.1 Ping 本机的IP地址
      Ping localhost Ping 本机计算机名
  ② 检查相邻计算机是否连通
  Ping 相邻计算机的IP地址或名称
  ③ 检查到Internet是否连通
  Ping 域名或IP地址 Ping www.tongji.edu.cn

## Slide 18: 一、局域网
6．常用网络命令
（2）Ipconfig命令
Ipconfig/ALL：显示所有网络适配器的完整TCP/IP信息

## Slide 19: 一、局域网
7．局域网拓扑结构
用传输媒体互联各种设备的物理布局
（1）总线型拓扑结构
结构简单、节点增删容易
Notes: 优点：布线简单、节点增删容易、成本较低。
缺点：竞用总线，容易引起冲突； 如果节点数过多，则会降低网络的速度
总线故障影响大且难以检测和排除。

## Slide 20: 一、局域网
5．局域网拓扑结构
（2）环型拓扑结构
结构简单、实时性强
Notes: 优点：结构简单、实时性强
缺点：增删节点复杂；
  故障难以检测和排除。
应用：早期的令牌环网和FDDI就是采用环型结构
  目前环型拓扑结构主要应用在光纤网中

## Slide 21: 一、局域网
5．局域网拓扑结构
（3）星型/树型拓扑结构
结构简单、组网容易 同济大学校园网就是树型拓扑结构
Notes: 优点：结构简单、组网容易、控制相对简单； 故障影响小且容易检测和排除。
缺点：电缆数量大，安装工作量可观； 通信线路利用率低；
中央节点可靠性要求高，若出现故障，则整个网络瘫痪。
应用：以太网中

## Slide 22: 一、局域网
5．局域络拓扑结构
（4）网状拓扑结构
无中心设备，也称为无规则型结构
Notes: 优点：系统可靠性高
缺点：结构复杂、协议复杂、实现困难、不易扩充

## Slide 23: 一、局域网
6．介质访问控制方法
※ 载波侦听多路访问/冲突检测（CSMA/CD）
① 载波侦听：发送数据前侦听总线上有没有数据传输
若无数据传输，立即发送数据
② 多路访问：共用一条总线，且广播式的
③ 冲突检测：两个或两个以上计算机同时发送数据
先听后发、边听边发、冲突停止、延迟重发

## Slide 24: 一、局域网
6．介质访问控制方法
※ 载波侦听多路访问/冲突检测（CSMA/CD）
① 载波侦听：发送数据前侦听总线上有没有数据传输
若无数据传输，立即发送数据
② 多路访问：共用一条总线，且广播式的
③ 冲突检测：两个或两个以上计算机同时发送数据
先听后发、边听边发、冲突停止、延迟重发

## Slide 25: 一、局域网
6．介质访问控制方法
※ 令牌访问（Token Passing）
类似“击鼓传花”游戏
令牌是能否发送数据的权力象征，只需将网络中令牌设置为只有一个
杜绝了环路上发生冲突的可能。

## Slide 26: 一、局域网
7．局域网标准
IEEE 802标准
有线局域网：IEEE 802.3标准，以太网
无线局域网：IEEE 802.11标准
※ 以太网
① 标准以太网 1975年 10Mbps
② 快速以太网（Fast Ethernet，FE） 1995年 100Mbps
③ 千兆以太网（Gigabit Ethernet，GE） 1998年 1000Mbps/1Gbps
④ 万兆以太网（10Gigabit Ethernet，10GE） 2002年 10000Mbps/10Gbps
Notes: 以太的含义
古希腊：青天或上层大气
宇宙学：假想的充满宇宙的那种像空气一样的介质，而正是这种介质电磁波才得以传播
计算机网络：采用共享总线型传输媒体方式的局域网

## Slide 27: 一、局域网
7．局域网标准
※ 无线局域网
标准 | 数据速率
802.11b | 最高为11Mbps
802.11a | 最高为54Mbps
802.11g | 最高为54Mbps
802.11n | 最高为600Mbps

## Slide 28: 二、计算机网络基础知识
1．计算机网络的定义
将地理位置不同的具有独立功能的多台计算机，
通过通信设备和通信线路连接起来，
在网络软件的支持下，实现资源共享和数据通信的计算机系统。

## Slide 29: 二、计算机网络基础知识


蓝牙
802.11

## Slide 30: 二、计算机网络基础知识
1．计算机网络的定义
通信子网
资源子网
资源：硬件
软件
数据
通信子网(内层)：主要由通信设备和通信线路及其软件组成
负责全网的数据传输、加工和变换等通信处理工作。
资源子网(外层)：主要由主机、终端、附属设备及软件组成
负责全网数据处理和向网络用户提供资源及网络服务。

## Slide 31: 二、计算机网络基础知识
2．计算机网络的功能
※ 数据通信 计算机网络最基本的功能
有了数据通信才能有其他功能
※ 资源共享 资源：硬件、软件、数据
数据是最重要的资源
※ 分布式处理 将一个大任务分解成若干个子任务，分别分配给多个计算机
进行处理，最后把这些计算结果综合起来得到最终的结果。

## Slide 32: 二、计算机网络基础知识
3．计算机网络的性能指标
※ 速率：数据通过网络传输的速度
某人看视频，视频数据以100Mbps的速度传输过来
※ 带宽：特定介质单位时间传输的最大数据量
反映通信线路所能传送数据的能力。
单位：Kbps、Mbps、Gbps
100M带宽指100Mb/s。

## Slide 33: 二、计算机网络基础知识
4．计算机网络的分类
按网络涉及的地理范围进行分类，其他使用的技术是不同的
※ 局域网 Local Area Network LAN
通常位于一个建筑物内、或者一个校园内，也可以远到几公里的范围
两种：以太网（Ethernet）、无线局域网（WLAN）
※ 城域网 Metropolitan Area Network ， MAN
覆盖了一个城市
一个城市的政府公务网、教育城域网
※ 广域网 Wide Area Network，WAN
跨越了一个很大的地理区域，通常是一个国家或者一个洲

## Slide 34: 二、计算机网络基础知识
5．网络体系结构
※ 协议：计算机网络中通信双方为了实现通信而设计的规则
TCP/IP协议
生活中的协议有人类的语言、军舰的旗语
※ 网络体系结构：计算机网络的各个层次和在各层上使用的全部协议
      OSI参考模型
      TCP/IP体系结构
      协议是复杂的，一般需要分层设计

## Slide 35: 二、计算机网络基础知识
5．网络体系结构
（1） OSI参考模型
数据自上而下不断封装，到达物理层直接进行比特流的传送， 到目的站点后，自下而上不断拆封。

## Slide 36: 二、计算机网络基础知识
5．网络体系结构
（1） TCP/IP体系结构
广泛应用且运行稳定，是一种既成事实的工业标准
在实际应用中， TCP/IP是OSI的简化
TCP：Transmission Control Protocol
用于保证被传送信息的完整性
IP：Internet Protocol
负责将消息从一个地方传送到
另一个地方。
一百多个协议中最重要是的TCP和IP协议，故称TCP/IP协议

## Slide 37: 三、 Internet简介
※ Internet：从路由器的角度来说，是用路由器连接起来许许多多个的网络
※ Internet2：更大、更快、更安全、更及时、更方便。 采用IPv6，速度达100Gbps

## Slide 38: 三、 Internet简介
1． IP地址
社会上，每一个人都有一个身份证号码
互联网上，每一台电脑都有一个IP地址
Internet： IPv4 4 个字节 32位
Internet2： IPv6 16个字节 128位
IPv6的地址空间约是IPv4的296倍
（1）IPv4（以同济大学计算机基础教学网站服务器为例）
IP地址: 11001010 01111000 10100111 01010010
点分十进制形式：202.120.167.82
域名：JSJJC.TONGJI.EDU.CN
域名
IP地址
DNS服务器

## Slide 39: 三、 Internet简介
1． IP地址
（1）IPv4 IPv4地址结构：网络号+主机号
分成三类：
保留的网络号：用在局域网中
网络类别 | 地址段 | 网络数
A类网 | 10.0.0.0——10.255.255.255 | 1
B类网 | 172.16.0.0——172.31.255.255 | 16
C类网 | 192.168.0.0——192.168.255.255 | 256

## Slide 40: 三、 Internet简介
1． IP地址
（1）IPv4
每一类IP地址中都保留了IP地址段，用在各局域网中
网络类别 | 地址段 | 网络数
A类网 | 10.0.0.0——10.255.255.255 | 1
B类网 | 172.16.0.0——172.31.255.255 | 16
C类网 | 192.168.0.0——192.168.255.255 | 256

## Slide 41: 三、 Internet简介
1． IP地址
（2）IPv6
16个字节 128位
简单估计：IP地址数量是IPv4的296倍
地址数量：IPv4相当一把沙子
地址数量：IPv6相当一片沙漠

## Slide 42: 三、 Internet简介
1． IPv6
（2）IPv6
冒分十六进制表示法：
XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX:XXXX
2001:0000:9d38:0b87:14ea:007d:4b65:b04a
注意：① 每一段中的前导0可以省略
2001:0:9d38:b87:14ea:7d:4b65:b04a
② 若连续的一段或几段全是0，可以压缩为“::”。
为保证地址解析的唯一性，地址中“::”只能出现一次
FF03:0:0:0:0:0:0:1001 → FF03::1001
0:0:0:0:0:0:0:1 → ::1
0:0:0:0:0:0:0:0 → ::

## Slide 43: 三、 Internet简介
1． IPv6
（2）IPv6的前缀
前缀 2001:0000:9d38:0b87:14ea:007d:4b65:b04a/64
换成128位二进制后的前64位为前缀，代表网络地址。

## Slide 44: 三、 Internet简介
2．域名
DNS服务器：将域名转换成IP地址
域名：WWW.163.COM 主机名 机构名 顶级域名
www.moe.edu.cn 中国教育部
jsjjc.tongji.edu.cn 同济大学计算机基础教学网站 机器名 机构名 二级域名 顶级域名
网络名 国家名
从左到右，域的范围变大
具有实际含义，比IP地址好记

## Slide 45: 三、 Internet简介
2．域名
顶级域名：类型名、区域名
域名 | 意义 | 域名 | 意义 | 域名 | 意义
com | 商业类 | edu | 教育类 | gov | 政府部门
int | 国际机构 | mil | 军事类 | net | 网络机构
org | 非盈利组织 |  |  |  | 
cn | 中国 | jp | 日本 | se | 瑞典
de | 德国 | kr | 韩国 | sg | 新加坡

## Slide 46: 三、 Internet简介
2．域名
顶级域名cn之下的二级域名 ① 34个行政区域名用两个字符的汉语拼音 如：bj北京、sh上海 ② 6个类别域名
域名 | 意义 | 域名 | 意义
ac | 科研机构 | edu | 教育机构
com | 工商金融 | gov | 政府部门
Net | 网络机构 | org | 非盈利组织
可以直接使用中文命名域名

## Slide 47: 三、 Internet简介
3．Internet基本服务
① WWW服务
HTTP协议：超文本传输协议
统一资源定位规范（Uniform Resource Locator， URL ）
http://www.most.gov.cn:80/index.htm
② FTP
File Transfer Protocol FTP是一个双向的文件传输协议
资源类型
主机域名
资源文件
端口号

## Slide 48: 三、 Internet简介
3．Internet基本服务
③ 其他服务
※ 远程桌面：通过网络控制另一台计算机，如同在自己的计算机操作一样
被控制的计算机 控制的计算机

## Slide 49: 三、 Internet简介
3．Internet基本服务
④ 其他服务
    ※ VPN：虚拟专用网络，
    是在公用网络上建立的专用网络 同济大学提供VPN服务
    校区外的电脑等同于校园的电脑
使用：https://vpn.tongji.cn
作用：有些系统、文献检索

## Slide 50: 三、 Internet简介
4．信息浏览和检索
（1）基本使用
输入域名或IP地址
（2）搜索引擎
搜索引擎名称 | URL地址 | 说 明
百度 | http://www.baidu.com | 全球最大的中文搜索引擎
Google谷歌 | http://google.com.hk | 全球最大的搜索引擎
搜搜 | http://www.soso.com | 腾讯公司的搜索引擎
搜狗 | http://www.sogou.com | 搜狐公司的搜索引擎
必应 | http://cn.bing.com | 微软公司的搜索引擎

## Slide 51: 三、 Internet简介
4．信息浏览和检索
（3）文献检索
① 文献数据库
※ 中国学术期刊（CNKI）
※万方数字资源系统
※ 维普中国科技期刊
※ Web of Science(SCI)
※ EI Compendex
② 各大搜索引擎也提供了文献搜索
※百度学术搜索：http://xueshu.baidu.com ※ google学术搜索：http://scholar.google.com

## Slide 52: 四、物联网
智慧校园：物联网的典型应用
※ 各种传感器、阅读器、摄像头等
采集数据
※ 通过有线、无线（WiFi）、4G/5G等
传上校园网
※ 数据中心：
处理、管理、服务、控制
物联网：互联网的延伸与扩展
物物相连的互联网
智慧照明
平安校园
智慧 图书馆
RFID技术 或NFC技术
光照传感器
图书RFID标签等
智慧教室
摄像头+人脸识别：
到课率、抬头率、点头率
场所码等
校园网
（双网覆盖）
一卡通
实体卡、虚拟卡
数据中心
摄像头、红外传感器
电子围栏、烟感
Notes: 物联网：互联网的延伸与扩展，物物相连的互联网 节能系统
双网覆盖：有线网络和无线网络对校园进行全面覆盖

## Slide 53: 四、物联网
1．物联网起源
※ 1995年，Bill Gates在《未来之路》中就提到了物物互联
※ 1999年，Kevin Ashton教授在他的一个报告中首次使用了“Internet of Things”
※ 2009年，中国物联网温家宝总理提出 “感知中国”，自此以后得到长足的发展

## Slide 54: 四、物联网
2．什么是物联网
The Internet of Things，IoT
物物相连的互联网，互联网的延伸与扩展。
把所有物品通过信息传感设备与互联网连接起来，实现智能化识别、运作与管理功能的网络。

## Slide 55: 四、物联网
3．物联网体系结构
（1）三个特征
※ 全面感知 利用RFID、传感器、二维码等随时随地获取物体的信息
※ 可靠传递 通过各种电信网络与互联网的融合，将物体的信息实时
准确地传递出去
※ 智能处理 利用云计算、模糊识别等各种智能计算技术，对海量数
据和信息进行分析和处理，对物体实施智能化的控制

## Slide 56: 二、物联网
3．物联网体系结构
（2）三个层次
※ 感知层 感知数据
※ 网络层 数据传输
※ 应用层 处理和应用信息

## Slide 57: 四、物联网
4．物联网关键技术
① 传感技术 手机传感器：重力传感器、指南针、霍尔传感器、接近光传感器
陀螺仪、环境光传感器、指纹传感器等
② RFID技术 射频识别技术
一卡通、ETC收费系统、二代身份证
阅读器+电子标签+应用软件

## Slide 58: 四、物联网
4．物联网关键技术
③ 定位技术 物体的位置包含着重要的信息
④ 互联网和移动互联网 互联网和移动互联技术是物联网的核心技术

## Slide 59: 四、物联网
5．物联网应用
① 智能物流 主要体现在仓储管理、运输监测、智能快递柜
② 智能交通 智能公交、共享单车、汽车联网、智慧停车、智能红绿灯等
③ 智能安防 门禁、监控和报警，以视频监控为主
④ 智慧能源 智能水表、智能电表、智能燃气表、智慧路灯等
⑤ 智能医疗 数字化医院、医疗可穿戴等
⑥ 智慧建筑 预测性维护、实时监测、高效的能源管理
⑦ 智能制造
⑧ 智能家居
⑨ 智能零售
⑩ 智慧农业 监控功能系统、监测功能系统、实时图像与视频监控功能